基于Agent的设计空间搜索

吕宏伟

（武警工程学院，陕西 西安  710086）

摘 要：基于并行工程的思想和多agent 协作求解问题，本文讨论了一种电子系统的系统级综合方法，根据各种可能的设计方案构建一个单一的设计空间，设计空间用极大一致集表示，给出了求解极大一致集的算法，用该算法把空间逐步缩小为一个单一设计，采用这种方法可以节省大量的设计时间。

关键词：并行工程；设计空间；极大一致集；效用函数

中图分类号：TP302 文献标识码：A

Automatic Searching in Design space Based on Agent

LV Hong-wei

（Engineering College of the Armed Police,Shaan’xi Xi’an 710086 )

Abstract: Based on the idea of collaborating problem solving in multi-agent environment and concurrent engineering, this article presents a synthetic method about electronic system in system level. Considering all of the coherent constraits simultaneously, it constructs a single design space according to all of the possible design. The design space is expressed by max-concord-set, the algorithm of solving max-concord-set and searching for the best design is also presented.

Key words: Concurrent Engineering, Design Space, Cax-Concord-Set, Utility Function.

- 引言

并行工程是对产品及其相关过程(包括制造和支持过程)进行并行一体化设计的一种系统化的工作模式。在设计环节应用并行工程最重要的原则是把串行过程转化为并行过程[1]。并行过程的目标是综合考虑下游各阶段约束，如产品的可靠性、成本、体积、可维护性、可制造性、能耗、可再利用等，即所谓全生命周期设计[2]。采用并行工程可以尽早发现设计上存在的冲突问题，避免串行过程中出现的来回修改设计方案而引起的诸多弊端，从而加速了产品开发进程。本文在并行工程概念的引领下，应用并行工程的并行性、整体性、协同性等特点，从数学角度探索一种自动设计方法，为下一步开发自动设计系统做准备。

几乎所有的电子系统都涉及到系统级的设计，如电子计算机系统、通信系统、多媒体系统等。为了使系统级设计仅关心那些能完成系统功能且满足全生命周期设计中各约束的元件，需要用抽象方式表达一组设计方案的方法，设计空间能较好地表示满足一个约束集的一组设计方案，包括最优方案，采用这种表示方法，能很快识别出某一元件因其某一属性不满足约束而被尽早地删除掉。

自动设计系统包括设计空间的自动搜索、系统级自动设计、元件连接电气测试等，本文讨论设计空间的自动搜索问题。自动设计系统是基于网络完成的[3]，即各元件agent、各约束agent、设计agent是处于分布方式下协同工作的。当设计agent向各元件agent发出邀请，由各agent来决定是否参与到设计中。自动设计中的各agent是具有理性的、自主的，在地理上是分布的，各agent通过互联网络进行通讯。

- 表达式

  - 元件agent

自动设计系统中有多个元件agent，即有一个元件agent集CA,CA={CA1，CA2，……，CAn}，其中CAj（j=1，2，……，n）是某一功能元件agent，或者说是元件供应商，一个元件agent中的元件有类似的功能，如：CPU元件agent中包括的元件有8086、8088、80286、80386等，元件agent中的元件可以是任意复杂的元件或子系统，各元件agent含有元件的静态模型、行为模型和功能模型，本文只涉及到静态模型，后两个模型在元件自动连接系统中使用。静态模型除了元件各引脚的定义、电气特性外，还包括该元件的一组属性值，如8088CPU的速度、价格、可靠性等指标。

  - 设计agent

设计agent只有一个，它负责把用户的需求转化为产品的技术特征，即完成质量功能配置（QFD），并把这些技术特征传送给各约束agent，由各约束agent来监视设计的产品能否满足这些技术特征。

  - 约束agent

有多个约束agent，C={C1,C2,……,Cm},这些约束agent包括全生命周期各阶段的约束和产品技术特征约束。

  - 设计空间

设计空间是一个多维空间，其中每一维表示要设计的产品的一个属性，比如可靠性、价格等。产品的属性值受约束agent限制，比如可靠性agent 要求产品可靠性大于5000h，那么一个设计方案的可靠性若小于5000h，则该方案将从设计空间中剔除掉。在时序上，设计空间自动搜索是自动设计系统的前期执行模块，它不涉及元件的连接问题，设计空间只是表示出与所有agent约束一致的所有可能设计方案。设计空间是一个区间集合，其中某个区间对应于组成产品的某个功能元件的某一属性的取值范围。

设一个产品有m个功能元件，分别从m个元件agent CA1，CA2，……，CAm中选择。产品设计中共涉及n个约束，这n个约束是关于产品的n个属性a1，a2，……，an，令，是一个变量，定义域为第j个元件agent中各元件ai属性的所有取值。

设第i个约束可表示为

下面求解满足该约束的所有功能元件的型号（该属性取值范围），并且要求通信量最小，设随递增。假如在其它条件不变的情况下，元件的可靠性增大，系统的可靠性会随之增大，首先来看该约束是否为过约束，第一个被检查的约束为权重较大的约束，比如用户最关心的约束。

若≯ai）则为过约束，必须松弛。松弛的策略是从用户最不关心的属性开始，松弛策略将在以后的文章中讨论。否则，求解其极大一致集。

定义1 若存在多个设计方案，所有设计方案构成一集合，该集合中每一元素都能满足某一设计约束Ci，则称该集合为约束Ci的一致集；假如集合中任一设计方案不能满足Ci，则称该设计方案集与约束Ci不一致。

定义2 若约束Ci有一个一致集，如果向该一致集中任意再加入一个新的设计方案，该设计方案集便与约束Ci不一致了，称该设计方案集为约束Ci的极大一致集。

- 求解法

极大一致集是用现有元器件，构成满足约束Ci的所有可能设计方案。现在求解某一约束的极大一致集。

不失一般性，设约束为

（1）

将（1）式化为

（2）

（3）

对于（2）式，假定

j=1,2,…,l

t=l+1，…，m

求解满足约束的极大一致集算法如下。

令

Step 1 计算

若（4）式，则满足（2）式的功能元件P1 (CA1的属性αi取值范围是：，返回主模块，否则转Step2

Step 2  令

Step 3  计算

若（5）式，则令转Step2；若（5）式，令转Step2。否则，得CA1的取值范围是： 即可满足（2）的约束条件。

以上算法是求得满足（2）式 CA1的取值范围，同理可求得满足（2）的 CA2，…，CAm的取值范围，为,j=1,2,

…，m,按照上述算法同样可求得满足（3）式的各CAj,i=1,2, …,m的ai取值范围，为,j=1,2, …，m,在此基础上可求得满足约束（1）式的各功能元件CAj,i=1,2, …,m的属性ai的取值范围为

j=1,2, …,m        (6)

由此，求得各功能元件的ai 属性取值范围，在此范围内的所有元件构成的设计方案即为相对于约束（1）的极大一致集。

同理，可求得其它约束的极大一致集。

满足所有约束的极大一致集即为满足各约束的极大一致集的交集。

（分别记为）（删除此行）

下面讨论极大一致集中的最优设计方案设计指标，本文用效用函数来量化一个设计方案的优劣程度。

命题 一个设计方案的效用函数等于设计方案中各元件的效用函数之和，效用函数值最大的设计方案为最优方案。

定义3一个元件的效用函数为: …+，其中(1,(2，…，(n为该元件h个属性,,i=1,…,h是由质量功能配置（QFD）生成的某一属性的权重值，

是一个函数，它取决于属性值取最大值还是最小值，若取最大值，取(6)式的第二项，若最小值则取(6)式的第一项。

- 总结

设计空间自动搜索（DSAS）模块是ADS（Automatic Design System）的一个子系统，DSAS是ADS的前期执行模块，DSAS不仅适合于电子系统，也适合于机械电子产品的设计，DSAS能够定义CE的思想，使设计过程并行完成，它能保证进入ADS的设计空间满足所有的约束。

[参考文献]

[1] J Paral, et al. Automatic Design of Computer System[J].IEEE Tran. on Computer Aid Design for Electronic System,1995,10(1)：23-26.

[2] 谢增团,王耕耘. 并行工程及其关键技术[J]. CAD/CAM与制造业信息化 , 2002,(12)：14-17.

[3] 刘宏等.基于Agent的信息过程建模方法.计算机研究与发展，1998,（8）：19-22.